## Slide 1
Бифазные системы под давлением
Физические свойства
Применения в химии
Москва, МГУ, Физический Факультет, 2018

## Slide 2
Литература к лекции
Pigaleva Marina A., Elmanovich Igor V., Kononevich Yuriy N., Gallyamov Marat O., Muzafarov Aziz M. A biphase H2O/CO2 system as a versatile reaction medium for organic synthesis. RSC advances, 5, 103573-103608, 2015. DOI: 10.1039/C5RA18469J
Philip G. Jessop and Bala Subramaniam. Gas-Expanded Liquids. Chem. Rev. 2007, 107, 2666−2694. DOI: 10.1021/cr040199o
Seda Keskin, Defne Kayrak-Talay, Ugur Akman, Öner Hortacsu. A review of ionic liquids towards supercritical fluid applications. J. of Supercritical Fluids 43 (2007) 150–180. DOI: 10.1016/j.supflu.2007.05.013

## Slide 3
Классы жидкостей в контакте с СО2
I Класс ⏏
Вода, глицерин и другие многоатомные спирты
II Класс 
Метанол, гексан, и другие традиционные органические растворители
III Класс 
Ионные жидкости, жидкие полимеры, нефть
H2O

## Slide 4
Классы жидкостей в контакте с СО2
I Класс ⏏
Вода, глицерин и другие многоатомные спирты
II Класс 
Метанол, гексан, и другие традиционные органические растворители
III Класс 
Ионные жидкости, жидкие полимеры, нефть
H2O

## Slide 5
Двухфазная система СО2/Н2О
kCO2 > kH2CO3, концентрация растворенного СО2 в воде в равновесии намного больше, чем концентрация H2CO3 (0.2%)

## Slide 6
pKa = 3.45 ± 0.15, кислотность угольной кислоты сравнима, например, с кислотностью муравьиной кислоты (pKa ≈ 3.8)
(при атмосферном давлении и комнатной температуре)
Двухфазная система СО2/Н2О

## Slide 7
Двухфазная система СО2/Н2О

## Slide 8
Двухфазная система СО2/Н2О
H2O
p = 0
p = 6x10-30 KxM
взаимодействие слабое
поляризует

## Slide 9
Двухфазная система СО2/Н2О

## Slide 10
Двухфазная система СО2/Н2О

## Slide 11
Двухфазная система СО2/Н2О
H2O
СO2

## Slide 12
Двухфазная система СО2/Н2О

## Slide 13
Двухфазная система СО2/Н2О
https://www.youtube.com/watch?v=Rf7Ifg8fnRg

## Slide 14
Двухфазная система СО2/Н2О
Реакции замыкания цикла

## Slide 15: Пример полимера, приобретающего свойства поликатиона в водных растворах – полисахарид хитозан
Нетоксичен
Биосовместим
Антимикробная активность
Агрегация в водных растворах обычных кислот
Растворение хитозана в биосовместимых растворах угольной кислоты является перспективным для биомедицинских приложений

## Slide 17
Причина организации макромолекул хитозана в наноразмерные агрегаты в растворах угольной кислоты
εH2O+CO2 = 72
Маннинговская конденсация противоионов:
ξ = > 1
Уравнение Кирквуда
lB (в угольной кислоте) = 7.8 Å – длина Бьеррума, b – длина мономерного звена макромолекулы хитозана, f – доля заряженных звеньев
В нашем случае: ξ ≈ 1.4
Предлагаемая схема «сигарообразного» наноагрегата, состоящего из нескольких макромолекул хитозана, в растворах угольной кислоты.

## Slide 18
Перспективно разработать одностадийный подход к созданию мицелл ПС-блок-П4ВП в растворах самонейтрализующейся при декомпрессии среды – угольной кислоты.
Другой пример полимера, приобретающего свойства поликатиона в водных растворах – поли-4-винилпиридин

## Slide 19
Классы жидкостей в контакте с СО2
I Класс ⏏
Вода, глицерин и другие многоатомные спирты
II Класс 
Метанол, гексан, и другие традиционные органические растворители
III Класс 
Ионные жидкости, жидкие полимеры, нефть
H2O

## Slide 20
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)
https://www.youtube.com/watch?v=FS-ZDXVuYfo&t=11s

## Slide 21
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)

## Slide 22
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)

## Slide 23
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)
H2O

## Slide 24
Двухфазная система СО2/органический растворитель
(Gas-expanded liquids)

## Slide 25
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)

## Slide 26
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)

## Slide 27
Двухфазная система СО2/GXL

## Slide 28
Двухфазная система СО2/GXL

## Slide 29
Двухфазная система СО2/GXL
Экстракция с понижением количества требуемого растворителя
Создание наночастиц
Снижение огнеопасности в реакциях, протекающих в присутствии водорода
Гомогенный и гетерогенный катализ (гидрирование, гидроформилирование, окислительно-восстановительные реакции и т.д.)
Про полимеры
Click-chemistry, «переключаемые растворители»

## Slide 30
Двухфазная система СО2/GXL
*Volume expansion rate (VER)

## Slide 31
Двухфазная система СО2/CH3OH
(Gas-expanded liquids)
CO2 + F phase + alcohol
alcohol + product
F phase + catalyst
CO2
a)
b)

## Slide 32
Классы жидкостей в контакте с СО2
I Класс ⏏
Вода, глицерин и другие многоатомные спирты
II Класс 
Метанол, гексан, и другие традиционные органические растворители
III Класс 
Ионные жидкости, жидкие полимеры, нефть
H2O

## Slide 33
Двухфазная система СО2/IL
обладают способностью растворять много различных органических, неорганических и металлоорганических материалов.
очень полярны.
состоят из слабо координирующих объемных ионов.
не испаряются, т.к. имеют очень низкое давление парообразования
термически устойчивы, примерно до 300 ° С.
высокая теплопроводность
несмешиваемы со многими органическими растворителями.
Methylimidazolium

## Slide 34
Двухфазная система СО2/IL
Ионные жидкости в СО2 вообще не растворимы

## Slide 35
Двухфазная система СО2/IL
Растворимость СО2 при разных температурах в ионной жидкости [bmim][PF6]

## Slide 36
Двухфазная система СО2/IL

## Slide 37
Двухфазная система СО2/IL

## Slide 38
Двухфазная система СО2/IL

## Slide 39
Двухфазная система СО2/IL

## Slide 40
Двухфазная система СО2/IL

## Slide 41
Двухфазная система СО2/IL
Непрерывный потоковый гомогенный катализ
Проблема:
длинноцепочечные алкены плохолетучи и их невозможно отделить от термочувствительных катализаторов
СК СО2 растворим в ионной жидкости, смешивается с газами Н2 и СО, хороший растворитель для алкенов и альдегидов
+ с точки зрения окружающей среды

## Slide 42
Двухфазная система СО2/нефть
3000 PSIA = 204 atm
- Асфальтены теряют растворимость