## Slide 1: Функциональные материалы для электрохимической энергетики
IV курс,
8 семестр,
весна

## Slide 2: Лекторы
Галлямов Марат Олегович, профессор
Кондратенко Михаил Сергеевич, с.н.с.

## Slide 3: Материалы по курсу
В.С. Багоцкий, А.М. Скундин, Химические источники тока, М.: Энергоиздат, 1981
Дж. Ньюмен, Электрохимические системы, М.: Мир, 1977

## Slide 4: Электрохимическая энергетика?

## Slide 5: Некоторые примеры
Сочетание солнечной батареи и ХИТ
Уличный фонарь
Удаленный поселок
Маяк, бакен
Notes: Bernard,Lippert. Nickel - Cadmium and Nickel – Metal Hydride Battery Energy Storage. Chapter 14. Elsevier, 2015

## Slide 6: Химические источники тока (ХИТ)
Химический источник тока – устройство, в котором энергия химической реакции непосредственно превращается в электрическую

## Slide 7: История развития ХИТ
1786 г. – Л. Гальвани: опыты
1794 г. – А. Вольта: объяснение «гальванического эффекта»
1800 г. – А. Вольта: «вольтов столб» (первый ХИТ), ряд напряжений металлов, контактная разность потенциалов
1800 г. – У. Николсон, А. Карлейль: электролиз воды
1803 г. – И.В. Риттер: столб Риттера, хим. природа ЭДС
1807 г. – Х. Дэви: щелочные металлы электролизом
1834 г. – М. Фарадей: законы электролиза
1836 г. – Дж.Ф. Даниель: ячейка Даниеля
1839 г. – У.Р. Гроув: ячейка Гроува
1842 г. – У.Р. Гроув: топливный элемент (H2, O2)
1859 г. – Г. Планте: свинцово-кислотный аккумулятор

## Slide 8: История развития ХИТ
1866 г. – Ж. Лекланше: солевой элемент (Zn, MnO2)
1899 г. – Т. фон Михаловский: никель-Zn аккумулятор
1901 г. – Э.В. Юнгнер: никель-кадмиевый аккумулятор
1901 г. – Т.А. Эдисон: никель-железный аккумулятор
1936 г. – А.Ж. Андре: целлофан как сепаратор в серебряно-цинковом аккумуляторе, оптимизация
1942 г. – С. Рубен: ртутно-цинковый элемент
1956 г. – Л.Ф. Урри: щелочной элемент (Zn, MnO2)
1959 г. – Ф.Т. Бэкон: 5 кВт энергоустановка на топливных элементах
1991 г. – компания Sony: литий-ионный аккумулятор
2019 г. – Дж.Б. Гуденаф, М.С. Уиттингем и А. Ёсино: Нобелевская премия по химии “За разработку литий-ионных аккумуляторов” (работы 70–90-х годов XX века).

## Slide 9: Классификация ХИТ, основные классы:
Первичные элементы – элементы одноразового действия (часто: гальванические элементы или просто элементы, также: батарейки)
Аккумуляторы – элементы многоразового действия (перезаряжаемые, вторичные или обратимые элементы)
Топливные элементы – элементы непрерывного действия (непрерывная подача реагентов на электроды)

## Slide 10: Классификация ХИТ, дополнительные классы:
Комбинированные элементы – непрерывная подача реагента только на один электрод (полутопливные элементы, пример: Li-воздух аккумуляторы)
Возобновляемые элементы – периодическая замена реагентов на новые порции (пример: проточные редох-батарейки)

## Slide 11: Токообразующие реакции в ХИТ
Взаимодействие окислителя и восстановителя
Пример:
Два электрода (электронные проводники) различной природы, электролит (ионный проводник)
1.6 В

## Slide 12: Токообразующие реакции в ХИТ
Анод (электрод с восстановителем, более отрицательный)
Катод (электрод с окислителем, более положительный)
Между ними устанавливается напряжение разомкнутой цепи (НРЦ)
1.6 В

## Slide 13: Токообразующие реакции в ХИТ
Общая токообразующая реакция – результат двух пространственно разделенных полуреакций
Анодная полуреакция:
Катодная полуреакция:
1.6 В

## Slide 14: Токообразующие реакции в ХИТ
Пример аккумулятора
При зарядке ХИТ наоборот: анод – положительный электрод, катод – отрицательный (термины привязаны не к полярности, а к направлению тока)
1.6 В

## Slide 15: Токообразующие реакции в ХИТ
Принцип записи электрохимической системы:
(–) восстановитель | электролит | окислитель (+)
Для серебряно-цинкового источника тока:
(–) Zn | KOH | Ag2O (+)
Для медно-цинкового источника тока (составной электролит):
(–) Zn | ZnSO4 ⁞ CuSO4 | Cu (+)
Для топливного элемента:
(–) (Pt) H2 | KOH | O2 (Pt) (+)

## Slide 16: Побочные реакции
Коррозия металлов на электродах (например, в присутствии воды)
Сильные окислители могут разлагать воду
Сильные восстановители могут окисляться кислородом (воздуха)
Саморазряд из-за короткого замыкания (мостики)
Ионы переменной валентности (Fe2+  Fe3+, Fe3+  Fe2+)
Перезарядка аккумуляторов с водным электролитом (электролиз воды)

## Slide 17: Напряжение разомкнутой цепи
На каждом электроде устанавливается электродный потенциал E, окислительно-восстановительный потенциал данной электродной реакции
НРЦ – разность потенциалов между положительным и отрицательным электродами, всегда положительно
НРЦ зависит от природы электродов и электролита (не зависит от размеров, конструкции ячейки и т.п.)

## Slide 18: НРЦ и рабочее напряжение
НРЦ связано с термодинамической ЭДС (часто, равно ей)
При прохождении тока рабочее напряжение меньше, чем НРЦ
  Омические потери (главным образом, в электролите)
  Поляризация (перенапряжение) электрода
Напряжение разряда:
Uр = Uрц – (+) – (–) – IRом
Напряжение заряда:
Uр = Uрц + (+) + (–) + IRом
Площадь электрода!

## Slide 19: Законы Фарадея
Общее количество электричества, проходящего через ячейку, прямо связано с количеством прореагировавших веществ
Токообразующая реакция
OO + RR + XX  PP + QQ + YY
Электродные реакции
OO + XX' + ne  PP + YY'
RR + XX''  QQ + YY'' + ne
Окислитель (O), восстановитель (R), продукты (P, Q), прочие реагенты (X, Y)

## Slide 20: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Заряд: nF, F – число Фарадея (96 500 Кл/моль)
Зная стехиометрические коэффициенты можно рассчитать теоретический удельный расход реагентов на единичное количество электричества
Массу реагента, соответствующую заряду F, называют эквивалентной массой

## Slide 21: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Фактический удельный расход всегда выше теоретического значения (неполная конверсия реагентов, побочные реакции)
Вводят коэффициент использования реагента
Важный параметр: удельный расход реагентов на единицу вырабатываемой электрической энергии

## Slide 22: Законы Фарадея. Удельный расход реагентов
Максимальная энергия:
nFƐ
Однако, при расчете фактического удельного расхода необходимо учитывать не только коэффициенты использования реагентов, но и реальное напряжение разряда
Ток – количественная мера скоростей общей реакции и электродных полуреакций